## Slide 1
PKM III.2d
Uszkodzenia kół zębatych i ich przyczyny
1 Zmęczeniowe złamanie zęba u podstawy
siła w pojedynczej
parze zębów
rozkład nacisków
N
N
OT1
OT2
ω1
Fn
złamanie
u podstawy
σ
t

## Slide 2
Uszkodzenia kół zębatych i ich przyczyny
1 Zmęczeniowe złamanie zęba u podstawy
siła w pojedynczej
parze zębów
rozkład nacisków
N
N
OT1
OT2
ω1
Fn
złamanie
u podstawy
σ
t

## Slide 3
2
Zmęczeniowe uszkodzenie powierzchni zębów (pitting)
3
Zatarcie (na współpracujących powierzchniach zębów)

## Slide 4
2
Zmęczeniowe uszkodzenie powierzchni zębów (pitting)
3
Zatarcie (na współpracujących powierzchniach zębów)
K.-H.Decker:
Maschinenelemente
K.-H.Decker:
Maschinenelemente

## Slide 5
Warunki ograniczające wytrzymałościowe
1
σF ≤ σFP - chroniący ząb przed pękaniem u podstawy
naprężenia obliczeniowe w miejscu największego wytężenia
naprężenia dopuszczalne ze względu na zmęczenie
siła w pojedynczej
N
N
OT1
OT2
ω1
Fn
parze zębów
+
_
σF

## Slide 6
2
σH ≤ σHP - chroniący powierzchnię zęba przed
zmęczeniem powierzchniowym
naciski w tocznym punkcie przyporu C
naciski dopuszczalne ze względu na zmęczenie
powierzchniowe
rozkład nacisków
N
N
OT1
OT2
ω1
σH
C

## Slide 7
3
TB ≤ Ts - chroniący zęby przed zatarciem
maksymalna temperatura w punkcie kontaktu B
temperatura zatarcia
Są także inne postacie warunku na zatarcie
Warunek niewymiarujący, lecz ‒ korygujący
Warunki ograniczające wytrzymałościowe są wykorzystywane do
- określenia potrzebnego modułu ( 1 i 2 ) lub
- sprawdzenia poprawności założonych wartości modułu m
i innych wielkości ( 1 , 2 i 3 )
Metodyka obliczeń, metody i stosowane modele
- według zaleceń ISO

## Slide 8
Przykłady struktur modeli
model maksymalnych nacisków
na powierzchni kontaktu zębów
ZM - wsp. zależny od właściwości materiałów zębów (E,ν)
Zε - wsp. wskaźnika zazębienia ε
Zβ - wsp. kąta nachylenia zębów β
ρ - promień zastępczy krzywizn powierzchni zębów w
kontakcie
L - długość zęba
Pn obl - obliczeniowa siła normalna do powierzchni zęba
KHβ – wsp. nierównomierności rozkładu obciążenia
wzdłuż długości zęba
KHα – wsp. nierównomierności rozkładu obciążenia
w przekroju czołowym (między zębami w przyporze)

## Slide 9
Pn - nominalna siła międzyzębna (normalna do powierzchni
zębów w strefie kontaktu)
KA - wsp. przeciążenia zewnętrznego (sił dynamicznych
w UPN)
Kv - wsp. przeciążenia wewnętrznego (sił dynamicznych
w strefie zazębienia)

## Slide 10
Współczynnik ZM jest funkcją E i ν materiału. Gdy koło stalowe, ZM ≈ 190 MPa0,5 .
Współczynnik Zε uwzględnia wpływ (na naciski σH) liczby zębów w przyporze. Zwykle Zε ≈ 0,75÷0,95.
Współczynnik Zβ w przypadku zębów skośnych 0,92÷1,00. Gdy zęby proste, jest równy 1.
KHα
Szacowanie współczynników wzory, wykresy
KHβ

## Slide 11
σHobl - obliczeniowa kontaktowa wytrzymałość zmęczeniowa
zębów
SH - współczynnik bezpieczeństwa ( SH = 1,0 ÷ 1,3)
naciski dopuszczalne ze względu na zmęczenie powierzchniowe

## Slide 12
σHobl - obliczeniowa kontaktowa wytrzymałość zmęczeniowa
zębów
SH - współczynnik bezpieczeństwa ( SH = 1,0 ÷ 1,3)
σHobl = σHlim ZNT ZL ZR Zv Zw ZX
σHlim kontaktowa wytrzymałość zmęczeniowa,
wyznaczona doświadczalnie na kołach modelo-
wych (a = 100 mm, m = 3-5 mm, β = 0o ,
v = 10 m/s, …) dla trwałości N = 5·107 zmian
obciążeń zęba i dla prawdopodobieństwa
uszkodzenia równego 1% .
naciski dopuszczalne ze względu na zmęczenie powierzchniowe
f
σHlim
1%
r = 0,99

## Slide 13
ZNT - współ. trwałości
ZL - współ. lepkości oleju ZR - współ. stanu powierzchni
Zv - współ. prędkości Zw - współ. twardości (zgniotu powierzchni) ZX - współ. wielkości koła
Wartości współczynników określone doświadczalnie - różne od 1, jeśli parametry projektowanej przekładni są inne niż pary kół modelowych. Wzory i wykresy
Obliczenia ze względu na zmęczenie u podstawy zębów i ze względu na zatarcie mają podobnie złożoną strukturę.
Duża złożoność obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych
zakłada się niektóre właściwości przekładni i sprawdza spełnienie warunków. Ustalanie cech – drogą iteracji.