Wytrzymałość Konstrukcji - MEiL

część II egzaminu po DRUGIM SEMESTRZE

- Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji. Składowe wysiłku przekroju na przykładzie pręta (elementu ramy przestrzennej).

- Zasada de Saint-Venanta. Zastosowanie w analizie konstrukcji.

- Zasada superpozycji. Znaczenie w analizie konstrukcji. Założenia.

- Podstawowe przypadki szczególne stanu naprężenia i odkształcenia (1-D, 2-D, 3-D). Podać i omówić przykłady techniczne.

- Interpretacja fizyczna naprężenia porównawczego, nazywanego . Omówić modele/koncepcje stosowane w WM.

- Wyjaśnić pojęcie i znaczenie współczynnika bezpieczeństwa  i .

|  | Jak określać bezpieczeństwo pręta poddanego obciążeniom złożonym? Jak formułować warunek wytrzymałościowy? |
| --- | --- |

|  | Płaski stan naprężenia. Przedstawić zależności i omówić właściwości. |
| --- | --- |

|  | Wyprowadzić wzory prawa Hooke'a dla stanu trójwymiarowego. Pokazać na rysunku interpretację poszczególnych składowych odkształcenia. |
| --- | --- |

|  | W celu zmierzenia siły i momentu na jednocześnie rozciąganym i skręcanym wałku naklejono trzy tensometry wg szkicu. Pomiary wykazały . Określić wartości i . |
| --- | --- |

|  | Jakie efekty powodują pojawienie się współczynnika . |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyjaśnić na odpowiednich przykładach: zasadę wzajemności prac Bettiego, zasadę Maxwella, twierdzenie Menabrei. |  |
|  | * Omówić metodę Ritza rozwiązywania konstrukcji. Wyznaczyć tą metodą maksymalne ugięcie zakładając funkcję linii ugięcia postaci: . |  |
|  | * Wyznaczyć rozkład sił wewnętrznych w belce metodą Ritza przyjmując wielomian trzeciego stopnia jako funkcję linii ugięcia. Porównać wynik z rozwiązaniem ścisłym. |  |

|  | Podaj interpretację geometryczną (na rysunkach poszczególnych stanów) współczynników . |  |
| --- | --- | --- |
|  | Droga wyznaczania przemieszczeń w ramowych ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Przykłady. |
|  | Wyznacz rozkłady sił wewnętrznych w ramie. |  |
|  | Podać sposób wyznaczenie przemieszczenia pionowego w punkcie przyłożenia siły P w zadaniu 17. |
|  | Co to jest statyczna niewyznaczalność konstrukcji? Na przykładzie kratownicy omówić metodę przemieszczeń i metodę sił (równań Maxwella-Mohra). |  |
|  | Wyznaczyć przemieszczenie pionowe przegubu . Naszkicować przebieg rozwiązania. |  |
|  | Podać sposób określenia kąta załomu w przegubie ustroju. |  |
|  | Jakimi specyficznymi cechami charakteryzują się konstrukcje prętowe statycznie niewyznaczalne? Podać odpowiednie przykłady. |
|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |

|  | Omówić zasady symetrii i antysymetrii obciążenia na przykładzie ram płaskich i przestrzennych o konstrukcji symetrycznej. Przykłady. |
| --- | --- |
|  | * Z techniczną dokładnością (pomijając wpływ odkształceń od sił wzdłużnych i tnących) oszacuj wartości i w przekroju . |  |

|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |
| --- | --- |
|  | Podać stopień statycznej niewyznaczalności: |
|  | Zbudować pełny układ równań metody sił zakładając istnienie 6 nieznanych sił wewnętrznych w przekroju A­A. Do ilu równań można go zredukować? |
|  | Zbudować pełny układ równań metody sił zakładając istnienie 6 nieznanych sił wewnętrznych w przekroju A­A. Do ilu równań można go zredukować. |

|  | Omówić sposób rozwiązania ustrojów statycznie niewyznaczalnych z błędami montażowymi i obciążonych cieplnie. Podać przykłady ram. |
| --- | --- |
|  | Przedstawić sposób wyznaczenia współczynnika bezpieczeństwa ramy rurowej równomiernie podgrzanej o . |  |
|  | Przedstawić sposób wyznaczenia przemieszczenia poziomego przegubu występującego wskutek podgrzania pręta AB o i równoczesnego obciążenia siłą . |  |
|  | Podać sposób obliczenia naprężeń montażowych wywołanych niewłaściwym położeniem podpory C. |
|  | ** Wyjaśnić różnice w analizie ram statycznie niewyznaczalnych podgrzanych równomiernie oraz nierównomiernie na wysokości przekroju poprzecznego |

|  | Wyznaczyć stosunek grubości płaszczy stożkowego i kulistego, aby przy działaniu ciśnienia wewnętrznego p naprężenia zredukowane po obu stronach połączenia były równe. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Obliczyć grubość ścianki kulistego zbiornika o średnicy , pracującego pod ciśnieniem wewnętrznym , jeśli naprężenia dopuszczalne . |  |
| --- | --- | --- |
|  | W punkcie C południka powłoki osiowosymetrycznej pracującej pod ciśnieniem wewnętrznym p występuje przejście linii tworzącej stożka w linię tworzącą sfery bez załomu linii południka (tzw. ukryta nieciągłość kształtu południka). Wyznaczyć rozkłady naprężeń południkowych i obwodowych na linii południka powłoki. |  |
|  | Porównać przebiegi naprężeń i dla pokazanych dwu sposobów umieszczenia na podłożu zbiornika w kształcie ściętego stożka wypełnionego wodą. |
|  | Co to jest równanie Laplace'a, skąd się je otrzymuje i jak się wyznacza promienie krzywizny występujące w nim. |
|  | Podać przyczyny i przypuszczalne miejsca w powłoce obrotowej, w których może być zaburzony stan błonowy. Które przyczyny są bardziej niebezpieczne? |
|  | Dlaczego w niektórych miejscach niezbędne jest wzmocnienie powłok pierścieniem? Podać sposób obliczenia przekroju pierścienia. |